КАРТОЧКА ТОВАРА АПУ 1400 ВР-2

| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ |
| --- |
| Наименование | Промышленная моечная машина АПУ 1400 ВР-2 |
| Объём моечного пространства | Длина 1400 мм, ширина 1400 мм, высота 1000 мм (возможно увеличение до 1300 мм и 1450 мм). |
| Грузоподъёмность | 1500 кг (возможно увеличение до 2000 кг) |
| Пример деталей для мойки | Детали двигателей и КПП крупнотоннажных грузовиков и спецтехники, крупногабаритные изделия и агрегаты. |
| Какие загрязнения очищает | Почвенные, нефтяные и другие масложировые загрязнения (СОЖ, масла после штамповки, консервационные смазки, полировальные пасты, эмульсии), стружку, композиты. |
| Стадии очистки | Используются 2-е стадии очистки. Основная: обработка моющим раствором и дополнительная - ополаскивание чистой водой. Возможно добавление стадии сушки горячим воздухом. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Цена | Договорная |
| Доставка | Любой транспортной компанией. До терминала в Пензе бесплатно. |
| ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ |
| Промышленная мойка деталей АПУ 1400 ВР-2 Профессиональная полностью автономная и автоматизированная установка для промышленной очистки деталей струйного типа с фронтальной загрузкой. Процесс обработки поверхностей происходит в закрытом герметичном пространстве. Рабочий стол промышленной машины мойки деталей фиксируется на подставке и на него загружается деталь или корзины с деталями. Затем рабочий стол по рельсам закатывается в моечное пространство установки и фиксируется. После опускания складных рулонных ворот с электромеханическим приводом и автоматической фиксацией в крайних точках в рабочее положение устанавливается время цикла обработки. Очистка деталей производится оборотным раствором, автоматически подогретым до 65-80оС, посредством большого количества струй из форсунок, расположенных на четырех вертикальных (расположены по углам моечной камеры установки) и двух горизонтальных (расположены над и под рабочим столом) рампах. Вертикальные рампы совершают поворот на 100 градусов относительно вертикальной оси, горизонтальные рампы вращаются на вертикальной оси в горизонтальной плоскости. В установке используется система GeyserSpray, которая обеспечивает удаление загрязнений из труднодоступных мест за счет увеличенной плотности струй и чередования направлений гидроразмыва. После завершения цикла обработки моющим раствором автоматически запускается ополаскивание чистой водой. Время цикла очистки и ополаскивания деталей контролируется в автоматическом режиме, также предусмотрена защита персонала от случайного открытия крышки установки во время работы. Установка оснащена встроенным дисковым маслоотделителем, блоком электронной регулировки температуры раствора и контроля минимального уровня раствора (насос и ТЭНы не включатся при низком уровне раствора), системой числового программного управления и автоматического поддержания уровня раствора. Очистка раствора замкнутого типа производится сетчатыми фильтрами, над накопительным баком расположена пластина с сеткой 2х2 мм, на входе в насос съемный фильтр с сеткой 0,5х0,5 мм. Для очистки сеток фильтров слив раствора не обязателен. При необходимости, вентиляционные отверстия в корпусе позволяют соединить моечную машину с системой вентиляции помещения. Данную модель установки для мойки деталей и агрегатов можно дополнить стадией сушки поверхностей горячим воздухом. |
| БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ |
| Корпус и баки из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 2,0 мм. Дисковый маслоотделитель Стадия обезжиривания Стадия ополаскивания чистой водой Система числового программного управления Система автоматического поддержания уровня раствора в двух баках Капельник для сбора воды Электрика Schneider Electric ТЭНы Ariston Italy Высокопроизводительные насосы фирмы Aquario Italy Вытяжной вентилятор Защита от сухого пуска LED-подсветка рабочей камеры Цифровой регулятор температуры Рампы и трубопроводы из нержавеющей стали Рабочий стол (Под) из нержавеющей стали Съёмные фильтры грубой очистки Система GeyserSpray - разнонаправленные форсунки с уникальной геометрией сечения для удаления загрязнений из труднодоступных мест Силовая рама с регулируемыми опорами |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ |
| Корпус из стали AISI 304 толщиной 2 мм для работы с кислотными моющими средствами Принудительная вытяжка пара Система пароконденсации (не требуется подключение к вентиляции) Система автоматической откачки раствора из двух баков Стадия сушки горячим воздухом, включая систему пароконденсации Система ручной доработки деталей моющим раствором Система ручной доработки воздухом с обдувочным пистолетом от пневмо- системы заказчика Смотровое окно Циркуляционная система самоочистки раствора первой стадии (стадии мойки) с раздельным сбором масла и шлама (гравитационный разделитель фаз) Система тонкой фильтрации со сменным мешочным фильтром Зонд для промывки внутренней полости полых валов с универсальной подставкой Организация загрузки деталей проходного типа Жесткий подъемный люк Электропривод рабочего стола (Пода) Увеличение высоты рабочего пространства до 1300 мм или 1450 мм Увеличение грузоподъемности до 2000 кг Теплоизоляция корпуса и баков Тара для промывки мелких деталей |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |

| Модель | Внешние размеры | Рабочее пространство | Резервуар, л | Грузоподьёмность, кг | Напряжение, В | Мощность, кВ | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |  |  |  |  |  |
| АПУ 1400 -2 ВР | 3580 | 2400 | 2350 | 1400 | 1400 | 1000/ 1300/ 1450 | 2*700 | 1500/ 2000 | 380 | 36,0 | 1590 |