КАРТОЧКА ТОВАРА СГИ 800Р

| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ |
| --- |
| Наименование | Стенд гидравлических испытаний СГИ 800Р |
| Максимальные параметры обрабатываемой детали | Длина 800 мм, ширина 260 мм, высота 280 мм, масса до 65 кг. |
| Назначение | Гидравлические испытания различных элементов, в частности, выявление микротрещин блоков и головок блоков цилиндров легковых автомобилей и коммерческого транспорта. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Цена, рублей без НДС |  |
| Доставка | Любой транспортной компанией. До терминала в Пензе бесплатно. |
| ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ |
| Стенд для опрессовки ГБЦ СГИ 800Р Станок для опрессовки СГИ 800Р предназначен для гидравлических испытаний различных изделий, в том числе для проверки герметичности каналов охлаждения и смазки ГБЦ. Позволяет обнаружить микротрещины в головках блоков цилиндров с помощью сжатого воздуха. Данная модель с электроприводом перемещения площадки вверх/ вниз и ручным вращением поворотной площадки на 360 градусов. Преимущества СГИ 800Р простое в эксплуатации и надежное оборудование для опрессовки блоков цилиндров, ГБЦ и других изделий. Ванна выполнена из нержавеющей стали AISI 304 и утеплена для сохранения температуры воды. Данный стенд гидравлических испытаний одно из самых оптимальных решений по выявлению дефектов блоков цилиндров и ГБЦ малолитражного легкового транспорта. Принцип работы Головку блока цилиндров герметизируют с помощью оргстекла и резиновых прокладок. Отверстия контура охлаждения глушатся, а на одно из них подается сжатый воздух 4-6 бар. Головка помещается в ванну с подогретой водой до 70-90 градусов. Металл ГБЦ испытывает тепловые расширения и происходит вскрытие микротрещин. Место трещин обнаруживается по пузырькам воздуха под оргстеклом. Благодаря наличию регулируемых опор данный стенд для опрессовки ГБЦ может быть легко установлен на неподготовленную поверхность. Рекомендуем использовать в автосервисах и станциях технического обслуживания для выявления микротрещин головок блока цилиндров легковых автомобилей. |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ |
| Бак и крышка из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм с теплоизоляцией; ТЭНы из нержавеющей стали AISI 304 (производство Италия); Электропривод перемещения площадки вверх/ вниз; Европейская электрика Schneider Electric; LED-подсветка рабочей зоны; Цифровой датчик температуры; Датчик давления сжатого воздуха; Силовая рама с регулируемыми опорами; Оргстекло пластина 800 мм толщиной 25 мм; Вакуумная резина; Прижимы – 4 комплекта |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |

| Модель | Внешние размеры стенда | Рабочее пространство | Резер-вуар, л | Грузоподьёмность, кг | Напряжение, В | Мощность, кВт | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |  |  |  |  |  |
| СГИ 800 Р | 1600 | 1000 | 1400 | 800 | 320 | 280 | 190 | 65 | 380 | 4,5 | 150 |