КАРТОЧКА ТОВАРА АПУ 550

| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ |
| --- |
| Наименование | Автоматическая промывочная установка АПУ 550 |
| Параметры деталей для мойки (габариты и масса) | Диагональ основания детали не больше 545 мм, высота не больше 395 мм, масса до 50 кг. |
| Пример деталей для мойки | Детали двигателей и КПП малолитражных автомобилей, мототехники, лодок, электро- и бензоинструмента и т.д. |
| Объём моечного пространства | Диаметр корзины 550 мм, высота 400 мм |
| Какие загрязнения очищает | Почвенные, нефтяные и другие масложировые загрязнения (СОЖ, масла после штамповки, консервационные смазки, полировальные пасты, эмульсии), стружку, композиты. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Срок полезного использования | Не менее 7 лет |
| Цена базовой комплектации, рублей без НДС |  |
| Доставка | Любой транспортной компанией. До терминала в Пензе бесплатно. |
| ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ |
| Мойка для деталей АПУ 550 Профессиональная полностью автономная и автоматизированная установка для мойки деталей с вращающейся корзиной и открывающейся вверх крышкой. Эффективная очистка поверхностей от различных видов загрязнений осуществляется щелочным моющим раствором. Процесс обработки происходит в закрытом герметичном пространстве оборотным раствором, автоматически подогреваемом ТЭНами до 65оС. Раствор с помощью высокопроизводительного насоса из бака через С-образную рампу подаётся на деталь, тем самым осуществляется её промывка со всех сторон: сверху, снизу и сбоку. Уникальная система распыления «Гейзер Спрей» наносит моющий раствор под давлением на поверхности изделий, подлежащих очистке. Комплекс разнонаправленных форсунок позволяет проникать струям в самые труднодоступные места детали. Расстановка сопел под углом к траектории движения корзины обеспечивает её вращение с изделиями энергией водяных струй (при отсутствии электромеханического привода корзины). Время моечного цикла контролируется в автоматическом режиме. Предусмотрена защита персонала от случайного открытия крышки машины для мойки деталей во время работы. Очистка моющего раствора производится сетчатыми фильтрами. Силовая рама позволяет продлить ресурс работы моечной машины за счет снижения воздействия вибраций на её корпус. Регулируемые винтовые опоры облегчают установку аппарата для мойки деталей на неподготовленных полах. Имеется возможность подключения данной автоматической промывочной установки к электрической сети 220 В. Рекомендуем использовать данное оборудование для мойки деталей: - в мастерских по ремонту мототехники, лодочных моторов, бензо- и электроинструмента; - на СТО при ремонте малолитражных автомобилей; - на гальванических и покрасочных участках производства. |
| БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ |
| Корпус из нержавеющей стали AISI 430, толщина 1,5 мм. Электрика Schneider Electric ТЭНы Ariston Italy Высокопроизводительный насос фирмы Aquario Italy Цифровое реле времени Сетчатый фильтр Система GeyserSpray - разнонаправленные форсунки для удаления загрязнений из труднодоступных мест, с шагом 20-25 мм. Силовая рама с регулируемыми опорами |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ |
| Дисковый маслоотделитель Электромеханический привод корзины (380 В) Защита от сухого пуска Корзина из нержавеющей стали Вкладыш в корзину из нержавеющей мелкой сетки с крышкой Автоматическое поддержание уровня раствора Вытяжной вентилятор Корпус, трубопроводы, из нержавеющей стали AISI 304 для работы с кислотными растворами Система ручной доработки воздухом с обдувочным пистолетом от пневмо- системы заказчика |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |

| Модель | Внешние размеры | Рабочее пространство | Резервуар, л | Грузоподьёмность, кг | Напряжение, В | Мощность, кВ | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Диаметр, мм | Высота, мм |  |  |  |  |  |
| АПУ 550 | 700 | 800 | 1200 | 550 | 400 | 40 | 50 | 220/ 380 | 2,5 | 50 |