КАРТОЧКА ТОВАРА АПУ 1400 ВР

| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ |
| --- |
| Наименование | Промышленная моечная машина АПУ 1400 ВР |
| Объём моечного пространства | Длина 1400 мм, ширина 1400 мм, высота 1000 мм (возможно увеличение до 1300 мм и 1450 мм). |
| Грузоподъёмность | 1500 кг (возможно увеличение до 2000 кг) |
| Пример деталей для мойки | Детали двигателей и КПП крупнотоннажных грузовиков и спецтехники, крупногабаритные изделия и агрегаты. |
| Какие загрязнения очищает | Почвенные, нефтяные и другие масложировые загрязнения (СОЖ, масла после штамповки, консервационные смазки, полировальные пасты, эмульсии), стружку, композиты. |
| Стадии очистки | Возможно использование до 3-х стадий очистки. Основная: обработка моющим раствором, дополнительные: ополаскивание чистой водой и сушка горячим воздухом. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Цена | Договорная |
| Доставка | Любой транспортной компанией. До терминала в Пензе бесплатно. |
| ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ |
| Промышленная мойка деталей АПУ 1400 ВР Профессиональная полностью автономная и автоматизированная установка для промышленной очистки деталей струйного типа с фронтальной загрузкой. Процесс обработки поверхностей происходит в закрытом герметичном пространстве. Рабочий стол промышленной машины мойки деталей фиксируется на подставке и на него загружается деталь или корзины с деталями. Затем рабочий стол по рельсам закатывается в моечное пространство установки и фиксируется. После опускания складных рулонных ворот с электромеханическим приводом и автоматической фиксацией в крайних точках в рабочее положение устанавливается время цикла обработки. Очистка деталей производится оборотным раствором, автоматически подогретым до 65-80оС, посредством большого количества струй из форсунок, расположенных на четырех вертикальных (расположены по углам моечной камеры установки) и двух горизонтальных (расположены над и под рабочим столом) рампах. Вертикальные рампы совершают поворот на 100 градусов относительно вертикальной оси, горизонтальные рампы вращаются на вертикальной оси в горизонтальной плоскости. В установке используется система GeyserSpray, которая обеспечивает удаление загрязнений из труднодоступных мест за счет увеличенной плотности струй и чередования направлений гидроразмыва. Время цикла очистки деталей контролируется в автоматическом режиме, также предусмотрена защита персонала от случайного открытия крышки установки во время работы. Установка оснащена встроенным дисковым маслоотделителем, блоком электронной регулировки температуры раствора и контроля минимального уровня раствора (насос и ТЭНы не включатся при низком уровне раствора). Очистка раствора замкнутого типа производится сетчатыми фильтрами, над накопительным баком расположена пластина с сеткой 2х2 мм, на входе в насос съемный фильтр с сеткой 0,5х0,5 мм. Для очистки сеток фильтров слив раствора не обязателен. При необходимости, вентиляционные отверстия в корпусе позволяют соединить моечную машину с системой вентиляции помещения. В данной модели установки для мойки деталей и агрегатов можно предусмотреть до 3-х стадий очистки: обработка моющим раствором, ополаскивание водой и сушка горячим воздухом. |
| БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ |
| Корпус и бак из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 2,0 мм. Дисковый маслоотделитель Электрика Schneider Electric ТЭНы Ariston Italy Высокопроизводительные насосы фирмы Aquario Italy Защита от сухого пуска Цифровой регулятор температуры Рампы и трубопроводы из нержавеющей стали Рабочий стол (Под) из нержавеющей стали Система фильтрации раствора Система GeyserSpray - разнонаправленные форсунки с уникальной геометрией сечения для удаления загрязнений из труднодоступных мест Силовая рама с регулируемыми опорами |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ |
| Корпус из стали AISI 304 толщиной 2 мм для работы с кислотными моющими средствами Принудительная вытяжка пара Система пароконденсации (не требуется подключение к вентиляции) Насос откачки раствора из бака Система числового программного управления с панелью оператора для программирования циклов и стадий очистки Стадия водной обработки (ополаскивание чистой водой), включает в себя систему числового программного управления и автоматический долив раствора в двух баках Стадия сушки горячим воздухом, включая систему пароконденсации Система ручной доработки деталей моющим раствором Система ручной доработки воздухом с обдувочным пистолетом от пневмо- системы заказчика Смотровое окно и освещение моечной камеры Циркуляционная система самоочистки раствора первой стадии (стадии мойки) с раздельным сбором масла и шлама (гравитационный разделитель фаз) Система тонкой фильтрации со сменным мешочным фильтром Зонд для промывки внутренней полости полых валов с универсальной подставкой Организация загрузки деталей проходного типа Жесткий подъемный люк Электропривод рабочего стола (Пода) Теплоизоляция корпуса и бака Увеличение высоты рабочего пространства до 1300 мм или 1450 мм Увеличение грузоподъемности до 2000 кг Тара для промывки мелких деталей |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |

| Модель | Внешние размеры | Рабочее пространство | Резервуар, л | Грузоподьёмность, кг | Напряжение, В | Мощность, кВ | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |  |  |  |  |  |
| АПУ 1400 ВР | 3580 | 2100 | 2350 | 1400 | 1400 | 1000/ 1300/ 1450 | 700 | 1500/ 2000 | 380 | 32,0 | 1100 |